## Slide 1
Структурная и функциональная организация ЭВМ (Computer Organization and Design)
БГУИР
кафедра ЭВМ
доцент Самаль Дмитрий Иванович
dmitry_samal@mail.ru,
a.502-5
Лекция 23
«Конвейеризация вычислений»
2018
Notes: 1

## Slide 2
Слайд 2
План лекции
Понятие конвейера
Нелинейные конвейеры
Метрики эффективности конвейеров
Разработка многотактового ЦП
Конфликты в конвейере команд
Notes: 2

## Slide 3
Слайд 3
Pipelining: Natural Phenomenon
Прачечная. Пример:
  Ann, Brian, Cathy, Dave каждый имеет одну порцию вещей для стирки, сушки и глажки.
  Стирка - 30 min
  Сушка - 40 min
  “Глажка” - 20 min
A
B
C
D
Notes: 3

## Slide 4
Слайд 4
Последовательная прачечная
A
B
C
D
30
40
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20
6 PM
7
8
9
10
11
Midnight
T
a
s
k
O
r
d
e
r
Time
Последовательная стирка займёт 6 часов для 4 порций вещей
Notes: 4

## Slide 5
Слайд 5
Pipelined Laundry Start work ASAP
Конвейеризированная стирка займёт 3.5 часа для 4 порций одежды
Total time to wash longer or shorter?
Total wait time longer or shorter?
What’s the utilization of the dryer?
What’s the utilization of the folding table?
What determines the throughput?
A
B
C
D
6 PM
7
8
9
10
11
Midnight
T
a
s
k
O
r
d
e
r
Time
30
40
40
40
40
20
Notes: 5

## Slide 6
Слайд 6
Pipelining Lessons
Pipelining doesn’t help latency of single task, it helps throughput of entire workload
Pipeline rate limited by slowest pipeline stage
Multiple tasks operating simultaneously
Potential speedup = Number pipe stages
Unbalanced lengths of pipe stages reduces speedup
Time to “fill” pipeline and time to “drain” it reduces speedup
A
B
C
D
6 PM
7
8
9
T
a
s
k
O
r
d
e
r
Time
30
40
40
40
40
20
Notes: 6

## Slide 7
Слайд 7
Конвейеризация Pipelining
Необходимы отдельные стадии (задачи) Requires separable jobs/stages
Необходимы отдельные ресурсы Requires separate resources
Позволяет «параллелить» без размножения аппаратуры Achieves parallelism without replication
Улучшает производительность Improves throughput
Часто увеличивает задержку по отдельной задаче Often increases single-task (e.g., instruction, laundry load) latency
Эффективность конвейера критична для производительности Pipeline efficiency (keeping the pipeline full) critical to performance
Notes: 7

## Slide 8
Слайд 8
Конвейеризация вычислений
В архитектуре ВМ множество объектов, использующих конвейеризацию (например, АЛУ, память). Наиболее ощутимый результат – конвейеризация этапов машинного цикла.
По способу синхронизации работы ступеней конвейера: синхронные и асинхронные.
Синхронные – ступени рядом, тракты распространения сигналов коротки – перекосов практически нет.
Асинхронные – связь м/у ступенями слабее, тракты длиннее. Пример – систолические массивы.
Ргвх
ФБ
Ргвых
БПвх
ФБ2
БПвых
БП1
ФБ1
БП2
ФБ3
Ргвх
ФБ2
Ргвых
Рг1
ФБ1
Рг2
ФБ3
Tmax/3
Tmax/3
Tmax/3
Tmax
На практике: равные задержки для всех ФБi редки.
Notes: 8

## Slide 9
Слайд 9
Нелинейные конвейеры
В ряде ситуаций выгодно соединять блоки в соответствии с логикой обработки (пропуски, циклы и т.п.). В итоге можно вычислять более одной функции, но если они конфликтуют – то сложности с загрузкой конвейера.
Необходимо строить диаграммы однократной реализации функции и отслеживать моменты, не пересечения с второй функцией по обращению к одному блоку.
Y |  |  |  | Y | 
 |  | Y |  |  | 
 | Y |  | Y |  | Y
ФБ2
ФБ1
ФБ3
Вх
Xвых
Yвых
ФБ1
ФБ2
ФБ3
X |  |  |  |  | X |  | X
 | X |  | X |  |  |  | 
 |  | X |  | X |  | X | 
Y |  |  |  | Y | 
 |  | Y |  |  | 
 | Y |  | Y |  | Y
X |  |  |  |  | X |  | X
 | X |  | X |  |  |  | 
 |  | X |  | X |  | X | 
Y |  |  |  | Y | 
 |  | Y |  |  | 
 | Y |  | Y |  | Y
X |  |  |  |  | X |  | X
 | X |  | X |  |  |  | 
 |  | X |  | X |  | X | 
Notes: 9

## Slide 10
Слайд 10
Конвейер команд
Ступени конвейера:
  IF: Instruction Fetch/Выборка команды
  ID: Instruction Decode (& register fetch & add PC+immed)/ Декодирование команды
  EX: Execute/Выполнение команды
  Mem: Memory access/Работа с памятью
  WB: Write-Back into registers/Запись в регистр результата
Выборка
команды
Формиров-е адреса следующей команды
Декодирование
команды
Вычисление
Адресов
операндов
Выборка
операндов
Исполнение
команды
Запись
результата
ВК
ДК
ВА
ВО
ИК
ЗР
IF
ID
EX
Mem
WB
Notes: 10

## Slide 11
Слайд 11
Пять ступеней
Пять ступеней выполнения (для некоторых команд требуется меньше)
  IF: Instruction Fetch/Выборка команды
  ID: Instruction Decode (& register fetch & add PC+immed)/ Декодирование команды
  EX: Execute/Выполнение команды
  Mem: Memory access/Работа с памятью
  WB: Write-Back into registers/Запись в регистр результата
  IF ID EX Mem WB
 | I cache | Decode, R-Read | ALU | PC update | D cache | R-Write | Total
R-type | 1 | 1 | .9 | - | - | .8 | 3.7
Load | 1 | 1 | .9 | - | 1 | .8 | 4.7
Store | 1 | 1 | .9 | - | 1 | - | 3.9
beq | 1 | 1 | .9 | .1 | - | - | 3.0
Notes: 11

## Slide 12
Слайд 12
Partitioning the Single-Cycle Design
IF ID Ex Mem WB
Notes: 12

## Slide 13
Слайд 13
Если используется одна и та же аппаратура для последовательного выполнения различных операций (например, ALU), необходимо где-то хранить промежуточные результаты между двумя операциями.
Дополнительные регистры необходимы если:
  Вычисления производятся в одном тактовом цикле, а используются в другом
  Входы в комбинационную схему могут измениться раньше, чем сигналы могут быть записаны в память.
Добавление промежуточных элементов
Notes: 13

## Slide 14
Слайд 14
Where to add registers (more or less)
IF ID Ex Mem WB
Notes: 14

## Slide 15
Слайд 15
Метрики эффективности конвейеров
Три метрики: ускорение, эффективность и производительность.
Ускорение – время работы без конвейера к времени с наличием конвейера. N – количество входных задач, К – количество ступеней, Тк – тактовый период.
ТNK = (K+(N-1))TK
Без конвейера - ТNK = NKTK
Ускорение – S = NKTK/(K+(N-1))TK = NK/(K+(N-1))
При N-> ускорение стремится к величине K.
Эффективность – доля ускорения на одну ступень конвейера
E = S/K= N/(K+(N-1))
Пропускная способность (производительность) - эффективность на тактовый период:
P = N/TK(K+(N-1))
При N-> эффективность -> 1, производительность -> к частоте тактирования конвейера.
Notes: 15

## Slide 16
Слайд 16
Конвейер команд
Выборка команды (ВК)
Декодирование команды (ДК)
Вычисление адресов операндов (ВА)
Выборка операндов (ВО)
Исполнение команды (ИК)
Запись результата (ЗР)
Команда 1
ВК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Команда 2
ДК
ВК
Команда 3
ВА
ДК
ВК
Команда 4
ВО
ВА
ДК
ВК
Команда 5
ИК
ВО
ВА
ДК
ВК
Команда 6
ЗР
ИК
ВО
ВА
ДК
ВК
Команда 7
ЗР
ИК
ВО
ВА
ДК
ВК
Команда 8
ЗР
ИК
ВО
ВА
ДК
ВК
Команда 9
ЗР
ИК
ВО
ВА
ДК
ВК
ЗР
ИК
ВО
ВА
ДК
ЗР
ИК
ВО
ВА
ЗР
ИК
ВО
ЗР
ИК
ЗР
Время выполнения:
без конвейера – 9*6 = 54
с конвейером - 14
Выигрыш – 40/54 = 0,74
Notes: 16

## Slide 17
Слайд 17
Multiple Cycle CPU
Notes: 17

## Slide 18
Слайд 18
Instruction Latencies
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Single-Cycle CPU
Multiple Cycle CPU
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Wr
Add
Notes: 18

## Slide 19
Слайд 19
Instruction Latencies and Throughput
Single-Cycle CPU
Multiple Cycle CPU
Pipelined CPU
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Ifetch
Reg/Dec
Exec
Mem
Wr
Load
Notes: 19

## Slide 20
Слайд 20
Pipelining Advantages
Выше максимальная производительность
Лучшее использование ресурсов CPU
Но, более сложный тракт данных (datapath), более сложное управление(?)
Notes: 20

## Slide 21
Слайд 21
A Pipelined Datapath
IF: Instruction fetch
ID: Instruction decode and register fetch
EX: Execution and effective address calculation
MEM: Memory access
WB: Write back
Notes: 21

## Slide 22
Слайд 22
Pipelined Datapath
Similarities with Single-cycle CPU datapath?
Multi-cycle CPU datapath?
Notes: 22

## Slide 23
Слайд 23
Execution in a Pipelined Datapath
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
lw
lw
lw
lw
lw
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Notes: 23

## Slide 24
Слайд 24
Execution in a Pipelined Datapath
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
lw
lw
lw
lw
lw
steady
state
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Notes: 24

## Slide 25
Слайд 25
Mixed Instructions in the Pipeline
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
IM
Reg
ALU
DM
Reg
lw
IM
Reg
ALU
Reg
add
Notes: 25

## Slide 26
Слайд 26
Pipeline Principles
Все команды, которые выполняются конвейером должны иметь одни стадии, идущие в одном порядке.
  однако, add не проходит через стадию Mem
  sw - не имеет стадии WB
Все промежуточные значения должны быть «защёлкнуты» после каждого цикла.
There is no functional block reuse
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IF ID EX MEM WB
Notes: 26

## Slide 27
Слайд 27
Issues With Pipelining
What happens when an instruction needs the result of another instruction?
What happens on a branch?
Notes: 27

## Slide 28
Слайд 28
Конфликты в конвейере команд
Конфликтные ситуации – риск (hazard):
Структурный риск – попытка одновременного обращения нескольких команд к одному и тому же ресурсу ВМ
Риск по данным – взаимосвязь команд по данным
Риск по управлению – неоднозначность при выборке следующей команды в случае команд перехода.
Структурный риск – чаще всего обращение к памяти. Три этапа (ВК, ВО и ЗР) – связаны с обращением к памяти. Частичное решение проблемы –
Notes: 28

## Slide 29
Слайд 29
Конфликты в конвейере команд
Риск по данным – типичная и регулярно возникающая ситуация. Две команды i и j – работают с одной переменной х, в результате могут наблюдаться три типа конфликтов по данным:
Чтение после записи (ЧПЗ) – команда j читает х до того, как i успела записать новое значение x, т.е. j получит старое значение x.
Запись после чтения (ЧПЗ) – команда j записывает новое значение x до того, как i успела считать старое значение х.
Запись после записи (ЗПЗ) – команда j записывает новое значение х прежде, чем команда i успела записать своё значение х. В результате х содержит значение после команды i хотя по алгоритму должна содержать значение после команды j.
Notes: 29

## Slide 30
Слайд 30
Конфликты в конвейере команд
ЧПЗ – наиболее частый вид конфликтов, т.к. операция чтения (ВО) предшествует операции записи (ЗР). По этой причине конфликты типа ЗПЧ большой проблемы не представляют. Сложности только если структура конвейера допускает запись прежде чтения или если команды обрабатываются не в последовательности, указанной в программе.
Запись
Чтение
i
j
Чтение
Запись
i
j
Запись
Запись
i
j
Notes: 30

## Slide 31
Слайд 31
Конфликты в конвейере команд
ЗПЗ – тоже не вызывает особых проблем, в конвейерах, где команды следуют в порядке предписанном программой и могут производить запись на этапе ЗР. В худшем случае, если одна команда догоняет другую из-за её приостановки, имеет место конфликт по ресурсу - попытка доступа к одной и той же ячейке.
Два аспекта – обнаружение конфликта и устранение.
Обнаружение – невыполнение хотя бы одного их трёх условий Бернстейна (Bernstein’s Conditions):
Для ЧПЗ: O(i)  I(j) = 
Для ЗПЧ: I(i)  O(j) = 
Для ЗПЗ: O(i)  O(j) = 
O(k) – множество ячеек изменяемых k,
I(l) – множество ячеек читаемых l.
Для трёх команд – 9 уравнений,
для 4-х – 18 (по три на каждую пару)
Notes: 31

## Slide 32
Слайд 32
Конфликты в конвейере команд
Устранение конфликтов – программно и аппаратно:
Программно – компиляция оптимизирующим компилятором (в спорных случаях ставится NOP).
Аппаратно – пузырёк и ускоренное продвижение информации (Forwarding).
Пузырёк –
Forwarding -
Notes: 32

## Slide 33
Слайд 33
Pipelined Datapath
Instruction Fetch
Instruction Decode/
Register Fetch
Execute/
Address Calculation
Memory Access
Write Back
registers!
Notes: 33

## Slide 34
Слайд 34
Handling Data Hazards in Hardware Stall the pipeline
sub $2, $1, $3
and $12, $2, $5
or $13, $6, $2
add $14, $2, $2
IM
Reg
DM
Reg
IM
Reg
DM
IM
Reg
DM
Reg
IM
Reg
DM
Reg
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
Bubble
Bubble
Notes: 34

## Slide 35
Слайд 35
Reducing Data Hazards Through Forwarding
Registers
ID/EX
ALU
EX/MEM
MEM/WB
Data
Memory
0
1
IM
Reg
ALU
DM
Reg
IM
Reg
ALU
DM
Reg
add $2, $3, $4
or $5, $3, $2
We could avoid stalling if we could get the ALU output from “add” to ALU input
for the “or”
Notes: 35